## Slide 1: СОЗДАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ «3D-ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ГОРЕНИЯ ЗАРЯДА СЛОЖНОЙ ФОРМЫ»
Дипломный проект
на квалификацию техник
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Новосибирский национальный исследовательский государственный университет»
(Новосибирский государственный университет)
Структурное подразделение Новосибирского государственного университета –
Высший колледж информатики НГУ
КАФЕДРА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Научный руководитель:
к. ф.-м. н., зав. лаб. горения конденсированных систем
Глотов О.Г.
Студентка: Сильченко С.В.
Группа 003б2
Новосибирск
2014

## Slide 2: Актуальность работы
Важный
объект:
Задача: Быстрое и наглядное отображение результатов расчётов в виде трехмерных картин в разные моменты времени
Трудности: Сложная форма зарядов с каналом в форме звезды с нечётным числом лучей из-за «несимметричности» требует расчёта всей шашки, а не выделенного сектора.
1. Воспламенитель
2, 4, 5. Корпус
3, 6. Канал
7. Заряд
8. Сопло

## Slide 3: Новый подход
3. Моделирование поведения структуры заряда методом клеточных автоматов.
Построение объекта сложной геометрической формы.
2. Представление формы в виде совокупности кубических ячеек–клеток, обладающих заданным набором свойств.

## Slide 4: Задачи
Создать модель геометрической структуры в виде цилиндра и клеточного пространства — параллелепипеда, охватывающего цилиндр. Клеточное пространство — совокупность клеток-кубиков одинакового размера.
Смоделировать внутренний вырез-канал заданной формы (цилиндрической, звездообразной) и дефектов — клеток со специальными свойствами, например, пустых или не горящих.
Обеспечить возможность выбора начальной области воспламенения. Смоделировать поведение клеточной системы: представить процесс горения в виде изменения состояний клеток во времени в зависимости от собственных свойств и окружения. Визуализация исчезновения «сгоревших» клеток.

## Slide 5: Распространение волны горения
Время сгорания клетки зависит от:
индивидуальной скорости горения вещества, заполняющего клетку
её геометрического окружения
Ускоряющие коэффициенты koef
Горит с одной грани koef=1
Горит с двух противолежащих граней koef=2
Горит со всех шести граней koef=6

## Slide 6: Формы канала
Трёхлучевая звезда с
расширяющимися лучами
Семиконечная звезда с
сужающимися лучами
Круг

## Slide 7: Входные и выходные данные
Входные данные:
Задание размерности клеточного пространства (меню).
Задание формы канала (меню).
Задание области воспламенения (меню).
Задание параметров дефекта (файл).
Выходные данные:
Собственно 3D-визуализация.
Видеофайл с записью распространения волны горения.
Текстовый файл-таблица результатов.

## Slide 8: Вид приложения в процессе счёта

## Slide 9: Видеофильм (пятиконечная звезда с расширяющимися лучами, дефект в форме сферической каверны, N= 21)

## Slide 10: Диаграммы горения – принятый в литературе* способ характеризации процесса газообразования при работе двигателя
а – бесканальный заряд, дегрессивное горение;
б – одноканальный заряд, слабо дегрессивное горение;
в – одноканальный заряд с бронировкой торцов, нейтральное горение;
г – многоканальный заряд, прогрессивное горние.
* Поллард Ф. Б. Вспомогательные системы ракетно-космической техники:— М.: Мир, 1970.

## Slide 11: Сравнение расчетных кривых S(V) для зарядов с круглым и звездообразным каналом (при отсутствии дефекта)
Объем, V(см^3)
Площадь, S (см^2)
Звезда с расширяющимися лучами.
Размерность клеточного пространства N = 29.
Кривая 3 — заряд с круглым каналом;
кривая 5 — заряд с каналом в форме трехлучевой звезды; кривая 6 — заряд с каналом в форме пятилучевой звезды; кривая 7 — заряд с каналом в форме семилучевой звезды.

## Slide 12: Влияние формы лучей звезды на расчетную зависимость S(V) на примере заряда с каналом в форме семилучевой звезды
Объем, V(см^3)
Площадь, S (см^2)
Размерность клеточного пространства N = 29; кривая 7 — звезда с расширяющимися лучами;
кривая 11 — звезда с сужающимися лучами.

## Slide 13: Заключение
С использованием метода клеточных автоматов реализована визуализация процесса горения канального заряда с помощью современных инструментальных средств – Delphi 7 и GLScene.
Созданная модель позволяет исследовать изменение поверхности горения в зависимости от времени, сравнивать заряды с различной конфигурацией канала, определять основные характеристики процесса (время горения, протяженность участка нейтрального горения).
Модель может служить основой для дальнейшего развития подхода клеточных автоматов

## Slide 14: Спасибо за внимание!